ООО "ТИТАН–ПРОЕКТ"

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Проект

«Генеральный план

УЛЬЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО поселения ЗУБЦОВСКОГО районА»

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ОМГП №1-2019

г. Тверь, 2019 г.

ООО "ТИТАН–ПРОЕКТ"

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Проект

«Генеральный план

УЛЬЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО поселения ЗУБЦОВСКОГО районА»

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ГП №1-2019

| ЗАКАЗЧИК: | Администрация Ульяновского сельского поселения Зубцовского района Тверской области |
| --- | --- |
| Генпроектировщик: ООО «ТИТАН-ПРОЕКТ» |
| Директор | А.И. Проненков |
| Руководитель топографо-геодезического отдела | А.А. Поярков |

г. Тверь, 2019 г.

Состав проекта

| Шифр документа | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |
|  | Утверждаемая часть |  |
| ГП №1-2019 | Положение о территориальном планировании Ульяновского сельского поселения Зубцовского района Тверской области |  |
| ГП №1 – КМ – 001 | Карта планируемого размещения объектов местного значения | М 1:10 000 |
| ГП №1 – КМ – 002 | Карта границ населенных пунктов | М 1:10 000 |
| ГП №1 – КМ – 003 | Карта функциональных зон | М 1:10 000 |
|  | Материалы по обоснованию |  |
| ОМГП №1 – 2019 | Материалы по обоснованию проекта «Генеральный план Ульяновского сельского поселения Зубцовского района Тверской области» |  |
| ОМГП №1 – КМ – 001 | Карта территорий, подверженных риску возникновения ЧС | М 1:10 000 |

Содержание

Введение	6

1.	Описание целей и задач территориального планирования	8

1.1.	Цели территориального планирования	8

1.2.	Задачи, принципы и результаты создания генерального плана	8

2.	Описание мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения	9

2.1.	Мероприятия по установлению административных границ Поселения и населенных пунктов	9

2.2.	Мероприятия по развитию жилого фонда Поселения	10

2.3.	Мероприятия по развитию промышленности Поселения	11

2.4.	Сельское хозяйство	11

2.5.	Мероприятия по развитию туризма и рекреации	11

2.6.	Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры Поселения	13

2.6.1.	Электроснабжение	13

2.6.2.	Водоснабжение	13

2.6.3.	Водоотведение	14

2.6.4.	Газоснабжение	14

2.6.5.	Связь	15

2.6.6.	Утилизация отходов	15

2.7.	Мероприятия по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Поселения	15

2.6.1.	Автодороги и уличная сеть	16

2.8.	Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры Поселения	18

2.8.1.	Здравоохранение	18

2.8.2.	Образование, культура, спорт	18

2.8.3.	Бытовое обслуживание	19

2.8.4.	Объекты культа, кладбища	19

3.	Ограничения использования земельного фонда Поселения	20

3.1.	Зоны охраны объектов культурного наследия	20

3.2.	Особо охраняемые природные территории	23

3.3.	СЗЗ от предприятий и объектов	23

3.4.	Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	24

3.5.	Береговые полосы	27

3.6.	Зоны затопления, подтопления	27

3.7.	Зоны санитарной охраны источников водоснабжения	28

3.8.	Охранные зоны инженерной и транспортной инфраструктур	30

3.9.	Зоны месторождений полезных ископаемых	31

3.10.	Придорожные полосы	31

4.	Функциональное зонирование территории Поселения	33

4.1.	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	33

4.2.	Зона застройки малоэтажными жилыми домами	34

4.3.	Многофункциональная общественно-деловая зона	34

4.4.	Зона специализированной общественно-деловой застройки	35

4.5.	Зона инженерной инфраструктуры	36

4.6.	Зона транспортной инфраструктуры	36

4.7.	Зона сельскохозяйственных угодий	36

4.8.	Производственная зона сельскохозяйственных организаций	37

4.9.	Иные зоны сельскохозяйственного назначения	37

4.10.	Зона озелененных территорий общего пользования	38

4.11.	Зона кладбищ	38

4.12.	Иные зоны (береговая полоса водных объектов общего пользования)	38

5.	Порядок реализации генерального плана Поселения	40

Приложения	41

1.	Основные технико-экономические показатели генерального плана	41

# Введение

Генеральный план Ульяновского сельского поселения Зубцовского района Тверской области разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Законом Тверской области от 24.07.2012 N 77-ЗО (ред. от 11.03.2013) "О градостроительной деятельности на территории Тверской области".

Подготовка проекта генерального плана осуществляется в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации и с учетом региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, результатов публичных слушаний по проекту генерального плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Материалы генерального плана Ульяновского сельского поселения Зубцовскогоо района Тверской области сформированы в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса.

Основанием для разработки генерального плана Дорожаевского сельского поселения Зубцовского района Тверской области является Муниципальный контракт № 1 от "02"  сентября 2019г., заключенный между ООО "ТИТАН-ПРОЕКТ" и Администрацией Ульяновского сельского поселения Зубцовского района Тверской области.

Целью Генерального плана является:

- утверждения границ населенных пунктов Ульяновского сельского поселения Зубцовского района;

- установления функционального зонирования территории;

- определение границ территорий планируемого размещения объектов капитального строительства.

Подготовка проекта осуществляется в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации и с учетом региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, результатов публичных слушаний по проекту генерального плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Материалы генерального плана сформированы в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса.

В соответствии со статьей 9 Градостроительного Кодекса Российской Федерации  территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Мероприятия по территориальному планированию в генеральном плане по последовательности их выполнения разделены на два проектных этапа:

I этап 	– до 2024 года – 1 очередь

II этап 	– с 2024 года до 2039 года – расчетный срок.

При разработке генерального плана были использованы следующие материалы:

- Схема территориального планирования Тверской области, 2012 год (утверждена постановлением Правительства Тверской области № 806-пп от 25.12.2012);

- Схема территориального планирования Зубцовского муниципального района Тверской области (утверждена Решением Собрания депутатов Зубцовского района № 244 от 14.06.2011);

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Тверской области, 2012 год (утверждены и введены в действие постановлением Администрации Тверской области «Об утверждении областных нормативов градостроительного проектирования Тверской области » № 283-па от 14.06.2011);

- Программы комплексного социально-экономического развития Зубцовского района.

Генеральный план Ульяновского сельского поселения Зубцовского района Тверской области разработан на картографической основе в растровом виде М 1:10 000, в системе координат МСК-69.

# Описание целей и задач территориального планирования

# Цели территориального планирования

Целью подготовки генерального плана является планирование устойчивого социально-экономического развития Ульяновского сельского поселения (далее – поселение) методами территориального планирования на основе рационального использования земель и их охраны, развития инженерной, транспортной и социальных инфраструктур, охраны природы, защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного воздействия, повышение эффективности управления территорией поселения.

# Задачи, принципы и результаты создания генерального плана

Генеральный план разрабатывается для решения следующих задач:

- пространственная организации территории сельского поселения;

- установление функционального зонирования территории;

- установление градостроительных ограничений;

- определение границ территорий планируемого размещения объектов капитального строительства;

- установление проектных границ населенных пунктов.

В соответствии с целями и задачами, разработка генерального плана поселения проводится в рамках нескольких основных принципов:

- принцип комплексного развития, который предусматривает взаимосвязанное развитие поселения с другими прилегающими территориями;

- принцип природно-исторического развития, который предусматривает формирование проектных предложений, исходя из характерных особенностей ландшафта и истории освоения территории;

- принцип сохранения социально-экономической многоукладности общества предусматривает разработку стратегий социально-экономического развития территорий на основе сбалансированного сосуществования форм и объектов традиционного, индустриального и постиндустриального общества.

- принцип использования современных технологий предусматривает разработку проектов в оболочке геоинформационной системы (далее ГИС), которая позволяет эффективно связывать разнообразную информацию с конкретной территорией и периодом времени;

- принцип публичности разработки предусматривает обсуждение проекта с общественностью и в средствах массовой информации.

Результатом создания генерального плана поселения является комплект документов и электронных материалов, который позволяет:

- оперативно и эффективно управлять территорией;

- вести мониторинг и планировать развитие территории за счет использования возможностей геоинформационных систем;

- эффективно обмениваться информацией в системе государственного управления и отчетности;

- использовать информацию о поселении для размещения в средствах массовой информации для привлечения инвестиций.

# Описание мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения

# Мероприятия по установлению административных границ Поселения и населенных пунктов

Общий земельный фонд Поселения составляет 20140,39 га. (в границах установленных Законом Тверской области от 28.02.2005 N 25-ЗО (ред. от 09.03.2011) "Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования Тверской области "Зубцовский район", и наделении их статусом городского, сельского поселения").

В состав Ульяновского сельского поселения в соответствии с законом Тверской области №25-ЗО от 28.02.2005 г. «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования Тверской области «Зубцовский район», и наделении их статусом городского, сельского поселения» входит 28 населенных пунктов.

На момент разработки генерального плана границы населенных пунктов не установлены.

В соответствии со ст.32 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" №218-ФЗ от 13.07.15 г. сведения о границах муниципального образования и населенных пунктов должны быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости. В отношении административных границ Дорожаевского сельского поселения и входящих в него  населенных пунктов данное требование не выполнено.

Административная граница Ульяновского сельского поселения, установленная Законом Тверской области от 28.02.2005 N 25-ЗО (ред. от 09.03.2011) "Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования Тверской области "Зубцовский район", и наделении их статусом городского, сельского поселения", и наделении их статусом городского, сельского поселения» многократно пересекает земельные участки, стоящие на кадастровом учете, что противоречит законодательству, а также было обнаружено пересечение границы  Поселения с границей Зубцовского района, сведения об административных границах которого внесены Единый государственный реестр недвижимости.

В соответствии с частью 6.3 Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации №267 от 03.06.2011 г. «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства» административные границы не должны пересекать границы земельных участков в соответствии с внесенными в государственный кадастр недвижимости  сведениями о таких земельных участках. Статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации также устанавливается запрет на пересечение границ земельного участка с границами муниципального образования и (или) населенного пункта.

В соответствии со статьей 18 Градостроительного Кодекса Российской  Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004  Генеральным планом предложено изменение административной границы Поселения. Рекомендуемая административная граница исключает пересечение земельных участков и принята по границам Муниципальных районов, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости, а также с учетом кадастровых кварталов и Положений утвержденной схемы территориального планирования Зубцовского района.

Генеральным планом Ульяновского сельского поселения скорректированы и подлежат утверждению границы населенных пунктов, а также предложена граница Поселения, исключающая пересечение с границами смежного муниципального образования – Старицкого района, Московской области сведения об административных границах которого внесены Единый государственный реестр недвижимости.

Общая площадь Ульяновского сельского поселения в границах проектирования составляет 19860,47 га.

Границы Поселения и границы населенных пунктов приведены в системе координат МСК-69.

Генеральным планом Поселения откорректированы границы населенных пунктов. Общая площадь земель населенных пунктов составила 1416,44га.

Корректировка границ населенных пунктов Поселения проводилось с учетом:

- утвержденных Правил землепользования и застройки частим территорий Ульяновского сельского поселения;

- сведений о границах кадастровых кварталов населенных пунктов в МСК-69;

- сведений о границах, поставленных на кадастровый учет земельных участков в МСК-69;

- сведений о земельных участках, имеющих категорию «земли населенных пунктов»;

- материалов от 1991 года по передаче земель населенных пунктов в ведение сельских Советов народных депутатов, вошедших в состав Ульяновского сельского поселения Зубцовского района Тверской области.

На кадастровый учет (вне кадастровых кварталов населенных пунктов) поставлено:

- 2236, 37 га земель лесного фонда;

- 4626,7 га земель сельскохозяйственного назначения.

# Мероприятия по развитию жилого фонда Поселения

Для Ульяновского сельского поселения перспективным признается индивидуальное жилищное строительство, как отвечающее требованиям комфортного и доступного жилья. Соответственно, генеральным планом предусмотрено развитие жилых зон преимущественно за счет индивидуального жилищного строительства.

Генеральным планом предполагается сохранение сложившейся индивидуальной жилой застройки Поселения с учетом возможности обновления жилищного фонда – сноса ветхих домов и строительства новых.

Развитие жилых зон возможно за счет индивидуального жилищного строительства на участках, имеющих категорию «земли населенных пунктов» и включаемых в проектные границы.

Жилой фонд, расположенный в СЗЗ

Часть территории с жилыми домами дд. Старые Горки, Ульяново, Чибичкино, Абутьково попадает в СЗЗ от сельскохозяйственных объектов.В дд. Белавино и Головино часть территории с жилыми домами попадает в СЗЗ Скотомогильников. Рекомендуется вынос жилья за пределы санитарной зоны. Д. Ягодино полностью находится в СЗЗ сибироязвенного скотомогильника.

На остальных территориях Поселения влияние производственных и инфраструктурных объектов, требующих установления санитарно-защитных зон, на экологию жилых зон незначительно и не требует мероприятий по выносу данных объектов за пределы Поселения, либо по выносу жилья за пределы СЗЗ.

В качестве мероприятий по улучшению экологического состояния Поселения рекомендуется осуществить озеленение не менее 50% территорий СЗЗ.

# Мероприятия по развитию промышленности Поселения

Промышленность в Поселении практически не развита. Преобладающим видом промышленной деятельности в Поселении является разработка месторождений общераспространенных полезных ископаемых (торф, песчано-гравийное сырье, кирпично-черепичные глины и строительные известняки.).

В соответствии со ст.6 Закона Тверской области от 06.06.2006 г. №57-ЗО «О порядке пользования недрами в Тверской области», принятым Законодательным Собранием Тверской области 25.05.2006 г., пользование участками недр местного значения осуществляется на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения, а также на землях лесного фонда, землях водного фонда, на которых в соответствии с федеральными законами допускается пользование недрами, в границах выделенных для этих целей земельных участков или акватории,  указание на которые содержится в лицензии.

Развитие промышленного производства в Поселении можно вести в следующих направлениях:

- разработка месторождений нерудных полезных ископаемых и строительство соответствующих производств;

- строительство предприятий по переработке сельхозпродукции.

# Сельское хозяйство

Основная специализация Поселения – сельскохозяйственная. Поселение относится к животноводческой молочно-мясной зоне специализации производства сельскохозяйственной продукции.

В Поселении осуществляет сельскохозяйственную деятельность 4 сельхозорганизация – Фермы КРС в д. Ульяново, Абутьково (месное и молочное скотоводство),  фермы в дд. Старые Горки и Чибичкино. Также располагаются ремонтные мастерские с/х техники на территории сельхозпредприятий.

В дд. Головино, Кашенцево, Белавино и Шепелево расположены не функционируюмые фермы.

Территория Поселения по своему экономико-географическому положению находится в зоне эффективного ведения индустриального сельского хозяйства на основе СПК и фермерских хозяйств. Соответственно, экономически целесообразно повышать инженерно-техническую оснащенность населенных пунктов Поселения и оказывать поддержку сельхозпроизводителям.

Также необходимы мероприятия по увеличению объемов производства сельскохозяйственной продукции, предотвращению выбытия ценных пахотных земель и поддержанию естественного плодородия земель.

# Мероприятия по развитию туризма и рекреации

Территория Поселения привлекательна для развития туризма, ввиду наличия историко-культурных объектов, водных объектов и территорий рекреационного назначения. Поселение может быть пригодно для развития историко-культурного и патриотического туризма (посещение братских захоронений), экскурсионного туризма, рекреации: климатического, водного туризма, агротуризма.

В части развития рекреационной и туристической деятельности на территории Поселения следует проводить направленное формирование центров туризма и отдыха, сопутствующей инфраструктуры, уделяя внимание проектам по развитию всесезонных видов отдыха.

В Поселении необходимо создание условий для привлечения потока туристов и успешного развития индустрии отдыха, к которым относится:

- сохранение и рациональное использование историко-культурного и природного наследия;

- улучшение качества предоставляемых туристических услуг;

- привлечение инвестиционных вложений в инфраструктуру туризма;

- проведение праздников, ярмарок и других мероприятий, направленных на привлечение туристов;

- разработка новых туристических продуктов и маршрутов.

Реализация данных направлений способствует улучшению качества среды проживания, работает не только на туристов, но и на местное население, поскольку туристическая отрасль обладает системообразующим характером. Развитие туризма и рекреации влечет за собой развитие ряда сопутствующих отраслей – торговли, общественного питания, производства сельскохозяйственной продукции, в том числе экологически чистой, дорожно-транспортного строительства, культурно-развлекательной сферы, сувенирного производства. Местное население получает возможность активного участия в развитии туризма не только путем работы на предприятиях туристической отрасли и сопутствующих отраслей, но и с помощью активного развития частного, семейного бизнеса – частные гостиницы, сувенирное производство и пр.

Первоочередной задачей администрации Поселения в части развития туризма, является поиск инвесторов для строительства туристической инфраструктуры в курортной зоне.

Согласно СТП Района, по территории Поселения можно выделить перспективный туристический маршрут:

- Столипино – Дорожаево – "архитектурно-археологический туризм" – маршрут следует из с.Столипино через массив земель с уникальными памятниками археологии в районе деревень Саблино, Люшино, Михальки и Борки, где посещаются памятники архитектуры в д.д. Борки, Михальки, Юркино. Затем по трассе М9 посещаются памятники археологии близ деревень Носово и Кабаново и далее д.Дорожаево. Здесь располагаются дворянские усадьбы в деревнях Волосово и Хлопово-Городище, а также памятники археологии в деревнях Хлопово-Городище, Гастовня и Ягодино. Маршрут будет интересен студентам художественных и архитектурных специальностей, а также людям, интересующимся археологией и архитектурой. Продолжительность маршрута 1 день.

В Поселении на пути следования туристического маршрута необходимо строительство объектов обслуживания.

Основные проблемы,  сдерживающие развитие туризма в Поселении заключаются:

- в отсутствии туристских потоков;

- в отсутствии комфортабельных средств размещения;

- в отсутствии туристских организаций.

Для решения данных проблем необходимо на первом этапе:

- создание оригинального местного турпродукта и его реклама;

- разработка программы развития сельского туризма в Поселении;

- строительство средств размещения.

# Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры Поселения

# Электроснабжение

Сеть электроснабжения в Поселении представлена только воздушными линиями электропередач напряжением 10кВ.

Согласно информации от администрации Поселения, электричество присутствует в 26 населенных пунктах. Не электрифицированными остаются дд. Озерянки и Рябинки, в которых нет населения и домов.

Программа развития ОАО "Тверьэнерго" в период до 2015 г. На втором и третьем этапах предполагается строительство двух линий электропередач напряжением 35 кВ от ПС Копылово: ПС Копылово (35 кВ) – Ульяново – Дорожаево. На данный момент мероприятия не выполнены.

В настоящее время мощности энергосистемы достаточно для обеспечения электроэнергией существующих потребителей.

В целях повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, на существующих объектах электросетевого хозяйства следует своевременно проводить поэтапную реконструкцию и замену устаревшего оборудования.

# Водоснабжение

Согласно информации, предоставленной администрацией Поселения, водозабор на территории Зубцовского района производится из 81 артезианской скважины.

Обеспеченность Зубцовского района сетями водоснабжения составляет 65%.

Обеспеченность Ульяновского сельского поселения сетями водоснабжения составляет 39%. Количество домов и квартир – 730 ед.

Водозабор на территории Поселения производится из артезианских скважин. Характеристика водоснабжения Поселения представлена в таблице 2.6.2.

Таблица 2.6.2. Характеристика водоснабжения населенных пунктов Поселения

| Наименование СНП | Водоснабжение, % | Тип водоснабжения |
| --- | --- | --- |
| Полухтино | 100 | Колонки |
| Кашенцево | 100 | Колонки |
| Белавино | 100 | Колонки |
| Старые Горки | 100 | Водопроводные вводы в дома - 70%, колонки - 30% |
| Ульяново | 100 | Водопроводные вводы в дома - 60%, колонки – 40% |

При дальнейшем развитии Поселения и увеличении числа постоянно проживающего населения целесообразно предусмотреть строительство новых колодцев или бурение артезианских скважин для удовлетворения нужд в питьевой воде.

В части развития системы водоснабжения генеральным планом Поселения рекомендованы:

- разработка проектов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения, не лицензированных к настоящему времени в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения". В проекте для нелицензированных скважин показаны зоны первого пояса - 30м. Размеры второго и третьего поясов санитарной охраны артезианских скважин не установлены. При получении лицензии будет произведен расчет радиусов 2 и 3 поясов ЗСО подземного водозабора.

- на всех артезианских скважинах Поселения: выполнение работ по герметизации устьев, установка водоизмерительной аппаратуры, обустройство зоны строгого режима в радиусе 30 м;

- организация производственного лабораторного контроля за качеством питьевой воды;

В среднесрочной перспективе осуществляется:

- тампонирование не используемых и не подлежащих восстановлению и дальнейшей эксплуатации артезианских скважин;

- инвентаризация водного хозяйства, обеспечение полноценного учета водопотребления, ликвидации утечек, осуществление мер по оплате услуг водоснабжения всеми водопользователями и в полном объеме

- обеспечение исправного технического состояния колодцев и их санитарной защиты, строительство новых колодцев в населенных пунктах, не обеспеченных центральным водоснабжением, по мере развития жилищного строительства.

При дальнейшем развитии населенных пунктов и увеличении числа постоянно проживающего населения целесообразно предусмотреть бурение артезианских скважин для удовлетворения нужд в питьевой воде.

# Водоотведение

Обеспеченность Зубцовского района канализационными сетями составляет 30%. На территории Поселения системы канализации присутствуют в населенных пунктах д. Ульяново, д. Старые Горки, что составяет всего 8%.

При новом строительстве жилья в селитебных зонах необходимо в обязательном порядке строительство групповых автономных систем очистки бытовых стоков и сетей центральной канализации.

# Газоснабжение

В населенных пунктах, где газоснабжение предполагается в отдаленной перспективе или не планируется вообще, следует внедрять современные виды топлива из торфа и отходов деревообработки.

Согласно Районной программе "Газификация жилищно-коммунального хазяйства, промышленных и иных организаций» на 2017-2021 годы", предоставленной Министерством энергетики и жилищно-коммунального хазяйства Тверской области газицикация населенных пунктов Ульяновского СП Зубцовского района не предполагается.

На территории Поселения сети газоснабжения проведены в д. Александровка и д. Ульяново, но, по сведениям администрации Поселения, газоснабжение не подключено.

На картах генерального плана Поселения отражено прохождение газопроводов, стоящих на кадастровом учете, по территории населенных пунктов Поселения.

# Теплоснабжение

На территории Поселения сети теплоснабжения отсутствуют.

Индивидуальная жилая застройка и часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, негазифицированная застройка – печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

В ближайшее время и на расчетный срок в Поселении не ожидается значительного увеличения численности постоянного населения, что исключает необходимость в строительстве групповых котельных и сетей центрального теплоснабжения.

Решение вопросов теплоснабжения Поселения предполагается посредством газификации населенных пунктов. Газификация Поселения дает возможность обеспечения теплом от индивидуальных газовых котлов жилого сектора, устройства децентрализованного теплоснабжения от автономных источников теплоснабжения на газовом топливе объектов общественного и социального назначения. При этом улучшатся условия проживания населения в жилых домах, изменится к лучшему экологическая обстановка Поселения.

# Связь

Развитие телефонной связи на территории Поселения возможно в следующих направлениях:

- дальнейшее развитие электросвязи;

- дальнейшее развитие сотовой связи, содействие установке новых вышек операторов сотовой связи.

Развитие связи целесообразно сконцентрировать на расширении охвата территории Поселения услугами сотовой связи и обеспечении стабильного доступа населения к сети Интернет, приоритетом здесь является прокладка выделенных оптоволоконных линий связи в первую очередь в населенные пункты, являющиеся центрами развития Поселения.

# Утилизация отходов

Месторасположение контейнерных площадок отражено в графических материалах Генерального плана. Контейнерные площадки располагаются преимущественно в жилой зоне.

# Мероприятия по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Поселения

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подлежат разработке и утверждению программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов. Программы разрабатываются органами местного самоуправления поселений, городских округов и подлежат утверждению органами местного самоуправления таких поселений, городских округов в шестимесячный срок с даты утверждения генеральных планов соответствующих поселений, городских округов. Содержание программ должно соответствовать положениям постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

# Автодороги и уличная сеть

Большинство автомобильных дорог нуждается в капитальном ремонте и реконструкции с целью повышения их технико-эксплуатационных характеристик.

Транспортные связи между прочими населенными пунктами осуществляются посредством местных дорог. В таблице 2.7.1 приведена краткая характеристика межмуниципальных дорог на территории Поселения. Техническое состояние межпоселковых автодорог с покрытием в целом можно охарактеризовать как неудовлетворительное.

Таблица 2.7.1. Характеристика автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения на территории Поселения

| № пп | Наименование автомобильной дороги | Идентификацион-ный номер дороги | Класс дороги | Категория дороги | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кашенцево-Полухтино | 28 ОП МЗ 28Н-0429 | 3 | IVб | 3,4 |
| 2 | Гастовня-Головино | 28 ОП МЗ 28Н-0413 | 3 | IVб | 0,5 |
| 3 | Синицино-Юркино | 28 ОП МЗ 28Н-0444 | 3 | IVб | 5,2 |
| 4 | Александровка-Ошурково | 28 ОП МЗ 28Н-0415 | 3 | IVб | 5,8 |
| 5 | Ульяново-Абутьково | 28 ОП МЗ 28Н-0431 | 3 | IVб | 6,8 |
| 6 | Подъезд к д. Максимково | 28 ОП МЗ 28Н-0428 | 3 | IVб | 0,6 |
| 7 | Дальнее-Лукьяново | 28 ОП МЗ 28Н-0427 | 3 | IVб | 2,2 |
| 8 | Белавино-Шепелево | 28 ОП МЗ 28Н-0414 | 3 | IVб | 4,2 |
| 9 | "Москва - Рига" - Александровка - граница Московской области | 28 ОП МЗ 28Н-0426 | 2 | III | 26,8 |
| 10 | Ульяново-Белавино | 28 ОП МЗ 28Н-0412 | 2 | IVб | 13,8 |

Развитие автодорожной сети Поселения.

Согласно «Программе развития автомобильных дорог Тверской области на 2010-2015 годы», указанной в СТП Зубцовского района предполагалось:

- капитальный ремонт моста через р.Шоша на 25 км автомобильной дороги "Москва – Рига" – Александровка – граница Московской области (2013 г.);

- строительство гравийной автодороги, соединяющей населенные пункты Зеленьково Княжьегорского сельского поселения и Абутьково Ульяновского сельского поселения. Протяженность данной дороги составит 4528 м.  Таким образом, между двумя центрами сельских поселений – Княжьи Горы и Ульяново появится прямолинейная связь;

- улучшение покрытия дороги Зубцов – Столипино – Ульяново – Княжьи Горы, соединяющей 3 сельских поселения – Княжьегорское, Ульяновское и Столипинское. Улучшение покрытия с гравийного до асфальтового. Общая протяженность дороги составит 37 900 м. При существующем положении связь с.Княжьи Горы и д.Ульяново осуществляется либо по полуразрушенным дорогам, либо через с.Погорелое Городище. Маршрут Ульяново – Столипино наиболее показателен, т.к. попасть из одного населенного пункта в другой можно только через г.Зубцов, что занимает огромное количество времени;

Данные мероприятия выполнены не были, но остаются в проекте.

Развитие территории Поселения, размещение жилых, рекреационных и производственных зон тесно связано с обеспечением транспортной доступности. Более половины населенных пунктов имеют круглогодичную транспортную доступность. Местные автомобильные дороги обеспечивают транспортную связь между населенными пунктами внутри Поселения.

Внутриселенную автодорожную сеть Поселения желательно развивать на базе проектов и программ совместного частного и государственного инвестирования. В основе таких программ должны лежать интересы и ответственность коренных жителей и рекреационного населения. Эффективность строительства можно повысить за счет передачи части функций управления проектами непосредственно жителям, которые заинтересованы в их реализации.

В настоящий момент уровень облуживания населения пассажирским транспортом средний. Поселение располагается в пределах зоны транспортной  доступности районного центра.

Автобусное сообщение в поселении осуществляется от автостанции, расположенной в г. Зубцов.

Автобусные маршруты, проходящие по территории муниципального образования Ульяновское сельское поселение, обслуживаются машинами МУ АТП «Зубцовавтотранс», имеются автобусные маршруты: «Зубцов – Дорожаево – Зубцов». Автобусные остановки расположены только в д. Старые Горки, д. Александровка, д. Кашенцево, д. Максимково, д. Ульяново.

Улицы и дороги в населенных пунктах.

В Поселении следует формировать единую систему транспорта и улично-дорожной сети, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими населенными пунктами системы расселения, местами размещения производительных сил, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Поселковые дороги должны осуществлять связь сельских населенных пунктов с внешними дорогами общей сети, главные улицы – связь жилых территорий с общественным центром, а основные улицы – связь жилых территорий с главной улицей.

На сегодняшний день в Поселении в большинстве населенных пунктов улично-дорожная сеть представлена гравийными, грунтовыми, либо полевыми дорогами.

Необходимо осуществлять работы по реконструкции главных и основных улиц населенных пунктов Поселения с устройством твердого покрытия (асфальт, гравий) по мере развития селитебных зон.

# Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры Поселения

# Здравоохранение

Медицинские учреждения на территории Поселения представлены ФАПами в д. Ульяново и д. Старые Горки.

СТП Района предусмотрено развитие всех существующих объектов и создание Офиса врача общей практики (ОВОП) в д. Ульяново на базе существующего ФАП. здравоохранения Поселения.

В ходе реализации «Концепции развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 г.» в структуре работы учреждений района возможны изменения в связи с расширением функций по организации «восстановительного лечения (долечивания), реабилитации и медицинского ухода». Это обстоятельство говорит в пользу сохранения в районе существующей сети амбулаторно-поликлинических учреждений. При больницах и врачебных амбулаториях района могут развиваться дневные стационары, ориентированные на долечивание и реабилитацию больных, в т.ч. выписанных из областных стационаров.

В случае развития экономической базы Поселения и роста численности населения потребуется реконструкция и расширения мощности существующих объектов, а также строительство новых объектов.

Аптечная сеть в Поселении отсутствует. Целесообразно содействие ее формированию, однако следует понимать, что деятельность аптеки должна быть рентабельна и размещение ее в сельской местности может быть связано с локальным значимым удорожанием лекарственных средств.

В соответствии с п. 2.3.45 РНГП целесообразно предусмотреть размещение аптечных пунктов в населенных пунктах Посления с численностью более 50 человек.

СТП Области и Района проектных мероприятий объектов здравоохранения на территории Поселения не предусмотрено.

# Образование, культура, спорт

Сфера образования на территории Поселения представлена только  МОУ "Дорожаевская основная общеобразовательная школа" в д. Дорожаево.

В СТП Района предусмотрено открытие дошкольных групп (ДГ) в МОУ "Ульяновская СОШ".

Обеспечение доступности дошкольных образовательных услуг детям от года до семи лет за счет развития вариативных форм организации дошкольного образования, поддержки семей, повышение качества и доступности услуг общего образования, ускорение темпов обновления системы повышения квалификации управленческих, педагогических кадров системы образования, стимулирование инновационного развития системы образования – основные направления образовательной политики в Зубцовском районе, отраженной в МП «Развитие образования Зубцовского района Тверской области на 2014-2019 годы».

СТП Области и Района строительство объектов образования на территории Поселения не предусмотрено.

В настоящее время учреждения культуры на территории Поселения представлены в Ульяновским сельским Центральным домом культуры  и библиотекой в д. Ульяново,  библиотекой в д. Старые Горки. Старогорский сельским ДК является недействующим.

Спортивные объекты на территории Поселения представлены только спортивной площадкой (детсткой площадкой) в д. Ульяново.

Генеральным планом предусмотрено выделение рекреационных функциональных зон территорий общего пользования, в пределах которых возможно размещение объектов для занятий физической культурой и спортом, в том числе плоскостных спортивных сооружений.

# Бытовое обслуживание

Объекты бытового обслуживания на территории Поселения отсутствуют. За необходимыми парикмахерскими услугами, услугами по ремонту бытовой техники, обуви, химчистки население Поселения обращается в административный центр Района – г. Зубцов. Деятельность таких объектов на территории Поселения в современных условиях не рентабельна. Регулярное транспортное сообщение с административным центром Района, малая численность постоянного проживающего населения делает экономически неэффективным размещение объектов бытового обслуживания в Поселении. Единственный приемлемый вариант организации бытового обслуживания на территории Поселения возможен по принципу формирования предприятий "одного дня" – прием на ремонт бытовой техники, обуви, оказание парикмахерских услуг, услуг химчистки по утвержденному регулярному графику.

Торговля на территории Поселения осуществляется в стационарных магазинах, расположенных в дд. Ульяново, Кашенцево, Белавино и Старых Горках.

Практически все населенные пункты находятся в пешеходной или транспортной доступности относительно существующих торговых объектов. Население полностью обеспечено продовольственными товарами и товарами первой необходимости, дальние деревни обслуживают автолавки предпринимателей.

# Объекты культа, кладбища

Объекты культа (церкви, мечети, синагоги и религиозные сооружения других конфессий) в Поселении отсутствуют.

В границах Поселения расположены  кладбища у населенных пунктов Ульяново, Малое Кобяково, Абутьково, Юркино, Балашково, Старые Горки, Чибичкино, Ягодино.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» сельские кладбища относятся к объектам V класса с размером санитарно-защитной зоны 50 м.

На кладбищах необходимо проведение мероприятий по улучшению санитарно-эпидемиологического состояния территории мест погребения, повышению комфортности посетителей мест погребения, обеспечению соответствия мест погребения действующим санитарно-эпидемиологическим и экологическим правилам и нормам. Также необходимо обеспечение мусорными контейнерами и площадками для их размещения территории мест погребения, уборка территории мест погребений в зимнее и летнее время, повышение комфортности посетителей мест погребений, в том числе в дни массового посещения (обеспечение транспортного обслуживания населения в дни массового посещения мест погребений).

# Ограничения использования земельного фонда Поселения

# Зоны охраны объектов культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 года №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и Законом Тверской области от 23.12.2009 г. № 112-ЗО "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Тверской области" в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия:

  - охранная зона;

  - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности;

  - зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного наследия в их исторической среде допускается установление для данных объектов культурного наследия единой охранной зоны, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта (далее – объединенная зона охраны объектов культурного наследия).

Состав объединенной зоны охраны объектов культурного наследия определяется проектом объединенной зоны охраны объектов культурного наследия.

Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленному объекту культурного наследия не предъявляется.

Использование территорий зон охраны объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Проектами зон охраны объектов культурного наследия, Схемами территориального планирования муниципальных образований, Генеральными планами населенных пунктов.

На территории Поселения находится 5 объектов культурного наследия, представленных   3 памятниками истории (табл. 3.1.1.) и 2 памятниками археологии (табл. 3.1.2.).

Таблица 3.1.1. Список объектов культурного наследия (памятники истории), расположенных на территории Поселения

| № | Категория охраны, № постановления | Местонахождение | Памятники градостроительства и архитектуры | Братские захоронения, обелиски, памятники событий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Р № 310 | д. Ульяново |  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистами, 1941-1942 г.г., 1952-1956 г.г. |
| 2. | Р № 310 | д. Ягодино |  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистами, 1942 г. |
| 3. | Р № 310 | д. Юркино |  | Братская могила воинов, погибших в боях с фашистами, 1942, 1956гг. |

Р – объекты культурного наследия регионального значения;

Таблица 3.1.2. Список объектов культурного наследия (памятники археологии), расположенных на территории Поселения

| № п/п | Наименование объекта в соответствии с нормативными правовыми актами | Адрес (местонахождение) объекта в соответствии с нормативными правовыми актами |
| --- | --- | --- |
| 1 | Курганная группа Гастовня-1, XI-XII вв. | Правый берег безымянного ручья, 0,15 км к юго-юго-западу от дер. Гастовня |
| 2 | Селище Ягодино-1, XI-XII вв. | Правый берег р.Ржать, 0,4 км к юго-востку от дер. Ягодино |

В соответствии с информацией Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области в настоящее время границы территорий указанных объектов культурного наследия не установлены, зоны охраны данных объектов культурного наследия не утверждены.

На земельных участках, в отношении которых в Главном управлении по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области отсутствуют сведения об отсутствии на них объектов культурного наследия в целях исполнения ст.28, ст.30, п.3 ст.31, ст.32, ст.36, ст.45.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" до начала проектирования и проведения на данных земельных участках каких-либо работ необходимо провести государственную историко-культурную экспертизу.

В соответствии со статьей 45 Федерального закона №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" все работы по сохранению объектов культурного наследия проводятся на основании задания и разрешения на проведение указанных работ, выданных органом охраны объектов культурного наследия, проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, согласованной соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, а также при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением. В случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, указанные работы проводятся также при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, предоставляемого в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами  и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия.

С 3 октября 2016 вступила в силу статья 34.1  «Защитные зоны объектов культурного наследия» Федерального закона №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации". В соответствии с положениями данной статьи защитные зоны устанавливаются для объектов культурного наследия (памятников градостроительства и архитектуры, памятников истории) регионального и федерального значения за исключением некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства при отсутствии утвержденных проектов зон охраны.

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места,  в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные ст. 56.4 Федерального закона №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" требования и ограничения) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2016 N 95-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и статью 15 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости»» положение, предусматривающее запрет строительства объектов капитального строительства и их реконструкции, связанной с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади) в границах защитной зоны объекта культурного наследия, не применяется к правоотношениям, связанным со строительством и реконструкцией объектов капитального строительства, возникшим на основании разрешений на строительство, которые выданы в установленном порядке до 3 октября 2016 года, в том числе в случаях продления сроков их действия или изменения застройщика.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

В Генеральном плане для объектов культурного наследия установлены защитные зоны на расстоянии 200 и 300 м от объектов культурного наследия.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня утверждения в порядке, установленном ст.34 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", проекта зон охраны такого объекта культурного наследия, что должно быть обязательно учтено при внесении изменений в генеральный план Поселения.

# Особо охраняемые природные территории

Хозяйственная деятельность в особо охраняемых природных территориях (далее ООПТ) регламентируются Федеральным законом от 14.03.95 № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" и соответствующими Положениями для каждого объекта.

На территории Поселения особо охраняемые природные территории отсутствуют.

# СЗЗ от предприятий и объектов

Нормативные санитарно-защитные зоны предприятий и объектов, основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатываются проекты обоснования размеров санитарно-защитных зон.

Санитарно-защитные зоны промышленных производств и объектов разрабатываются последовательно: расчетная (предварительная) СЗЗ, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) СЗЗ – на основании

классификация предприятий, сооружений и иных объектов":

для промышленных результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

Выполнение мероприятий по организации СЗЗ (в том числе: разработка проектов санитарно-защитных зон и отселение жителей) обеспечивают должностные лица соответствующих промышленных объектов и производств.

- Установление, изменение размеров установленных санитарно-защитных зон осуществляется в соответствии с разделом IV СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная объектов и производств I и II классов опасности – Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ;

- для промышленных объектов и производств III, IV, V классов опасности – на основании решения и санитарно-эпидемиологического заключения Главного государственного санитарного врача субъекта РФ.

В соответствии со статьей 56 Земельного кодекса РФ установление санитарно-защитных зон является ограничением прав на землю и подлежит государственной регистрации в порядке, установленном федеральными законами.

Санитарно-защитные зоны не могут рассматриваться как резервные территории предприятий, либо как перспективные территории для развития жилых зон.

Не менее 50% санитарно-защитных зон должны быть озеленены.

В отношении территории Поселения не выявлены установленные санитарно-защитные зоны. В материалах генплана размеры санитарно-защитных зон приняты в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

Необходимо на расчетный срок в рамках реализации мероприятий генерального плана Поселения провести работу по принуждению собственников предприятий и объектов, оказывающих влияние на окружающую среду, обеспечить разработку проектов санитарно-защитных зон, экспертизу таких проектов, проведение натурных исследований и измерений уровня загрязнения, с последующим установлением размеров СЗЗ, проведением мероприятий по организации СЗЗ. Возникающие по итогам установления размеров СЗЗ соответствующие ограничения (обременения) прав на землю подлежат государственной регистрации и внесению сведений о таких ограничениях (обременениях) в кадастр объектов недвижимости.

На жилые объекты, расположенные в границах установленных СЗЗ, накладывается ограничение на новое строительство.

Таблица 3.3.1. Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов, расположенных и планируемых к расположению в границах Поселения

| № пп | Наименование объекта | Местоположение объекта | Статус объекта | размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сельское кладбище | д. Ульяново | сущ. | 50 |
| 2 | Сельское кладбище | д. Малое Кобяково | не действ. | 50 |
| 3 | Сельское кладбище | д. Абутьково | сущ. | 50 |
| 4 | Сельское кладбище | д. Юркино | сущ. | 50 |
| 5 | Сельское кладбище | д. Балашково | сущ. | 50 |
| 6 | Сельское кладбище | д. Ягодино | сущ. | 50 |
| 7 | Сельское кладбище | д. Старые Горки | сущ. | 50 |
| 8 | Сельское кладбище | д. Чибичкино | сущ. | 50 |
| 9 | Сибиреязвенный скотомогильник | Вблизи д. Ягодино | сущ. | 1000 |
| 10 | Скотомогильник | Вблизи д. Головино | сущ. | 1000 |
| 11 | Ферма КРС | д. Белавино | не действ. | - |
| 12 | Ферма | д. Старые Горки | сущ. | 300 |
| 14 | Ферма КРС (до 200 голов) | д. Ульяново | сущ. | 300 |
| 15 | Овчарник | д. Головино | не действ. | - |
| 16 | Ферма КРС | д. Кашенцево | не действ. | - |
| 17 | Ферма | д. Шепелево | не действ. | - |
| 18 | Ферма | Д. Чибичкино | сущ. | 300 |

# Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности, предусмотренной ч.15 ст.65 Водного кодекса РФ.

Использование территорий водоохранных зон осуществляется в соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

В границах водоохранных зон запрещаются:

  - использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

  - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

  - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

  - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

  - размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

  - размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

  - сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

  - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

  - централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

  - сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

  - локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ;

  - сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к выше перечисленным системам, обеспечивающим охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранных зон ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Границы водоохранных зон и границы прибрежных защитных полос водотоков, расположенных в Поселении, устанавливаются органами государственной власти Субъекта РФ в соответствии с "Правилами установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов" (утв. Постановлением Правительства РФ от 10.01.2009 N 17).

Границы водоохранных зон и границы прибрежных защитных полос должны быть установлены на местности, сведения о границах подлежат отражению в государственном водном реестре и ЕГРН.

В отношении водотоков Поселения границы водоохранных зон и границы прибрежных защитных полос в установленном законом порядке не установлены. Границы водных объектов Поселения  в ЕГРН отсутствуют.

В Генеральном плане Поселения отражены нормативные границы водоохранных зон в соответствии с частью 4 статьи 65 Водного кодекса РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ, согласно которой ширина водоохраной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока для рек и ручьев протяженностью:

    - до 10 километров – в размере 50 метров;

    - от 10 до 50 километров – в размере 100 метров;

    - от 50 километров и более – в размере 200 м.

Сведения о нормативных границах водоохранных зон основных водных объектов Поселения:

р. Шоша – 200 м;

р. Жабня – 100 м;

р. Ржать – 100 м.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истока ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохраной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохраной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохраной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель

Границы прибрежных защитных полос в материалах Генплана не показаны в связи с отсутствием исходной информации.

# Береговые полосы

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования.

В соответствии с ч.6 ст.6 Водного кодекса РФ ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Использование береговых полос осуществляется в соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

Сведения о нормативных границах береговых полос основных водных объектов Поселения:

р. Шоша – 20 м;

р. Жабня – 20 м;

р. Ржать – 20 м.

На картах генерального плана Ульяновского сельского поселения указаны ориентировочные границы береговых полос, т.к. ЕГРН не содержит сведений о границах водных объектов Поселения.

# Зоны затопления, подтопления

В соответствии со ст.67.1. Водного кодекса РФ границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством РФ.

В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с Водным кодексом РФ и другими федеральными законами. Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления и карты (плана) объекта землеустройства, составленной в соответствии с требованиями Федерального закона «О землеустройстве» (далее - карта (план).

Порядок установления зон затопления, подтопления:

1) подготовка органами исполнительной власти субъекта РФ совместно с органами местного самоуправления предложений об определении границ зон затопления, подтопления и составление карты (плана) объекта землеустройства;

2) согласование соответствующего заявления с приложением предложений и карты (плана):

- с Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Росприроднадзором - при определении границы зон затопления, подтопления;

- с Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - при определении границы зон затопления;

- с Федеральным агентством по недропользованию - при определении границы зон подтопления.

3) после согласования заявления орган исполнительной власти субъекта РФ направляет его в Федеральное агентство водных ресурсов;

4) определение границ затопления, подтопления оформляется путем проставления отметки об утверждении карты (плана), которая заверяется печатью и подписью уполномоченного должностного лица Федерального агентства водных ресурсов.

После определения границ зон затопления, подтопления Федеральное агентство водных ресурсов:

- направляет в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии документы, необходимые для внесения сведений о границах зон затопления, подтопления в государственный кадастр недвижимости;

- вносит сведения о зонах затопления, подтопления в государственный водный реестр;

- представляет сведения о зонах затопления, подтопления в Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

Зоны затопления, подтоплений считаются определенными с даты внесения в государственный кадастр недвижимости сведений об их границах.

Границы зон затопления, подтопления отображаются в документах территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

Границы зон затопления, подтопления определяются Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 г. N 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления»

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов РФ, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий.

По данным полученным из Отдела водных ресурсов по Тверской области границы зон затопления и подтопления в отношении территории Дорожаевского сельского поселения в настоящий момент не установлены. По информации, полученной из кадастрового плана территории, сведения о границах зон затопления и подтопления в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют.

# Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны водоснабжения и водопроводов питьевого назначения", СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*".

В зонах санитарной охраны источников водоснабжения устанавливается режим использования территории, обеспечивающий защиту источников водоснабжения от загрязнения в зависимости от пояса санитарной охраны. Запрещается сброс нечистот, мусора, навоза, промышленных отходов, ядохимикатов и пр.

Целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны (далее ЗСО) является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. ЗСО организуется в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок, водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Назначение первого пояса – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды. Организация ЗСО проводится в соответствии с Проектом ЗСО, который включает в себя определение границ зоны и составляющих ее поясов, план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника водоснабжения, правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО.

На территории Поселения расположено 5 действующих источника питьевого водоснабжения (артезианских скважин) в дд. Ульяново, 2 в д. Старые Горки, в Кашенцево, Полухтино эксплуатация которых ведется без получения лицензий.

Генпланом для каждой действующей артезианской скважины установлены зоны санитарной охраны строгого режима, нормативный размер которых составляет 30 метров.

Размеры Радиусы второго и третьего поясов – расчетные.

Размеры второго и третьего поясов зон санитарной охраны остальных источников питьевого водоснабжения не установлены. При получении лицензии будет произведен расчет радиусов 2 и 3 поясов ЗСО подземного водозабора. В материалах Генерального плана отражены условные границы 2 и 3 поясов ЗСО нелицензированных источников питьевого водоснабжения.

Расчет условных границ второго и третьего поясов ЗСО производится исходя из максимальных значений таких границ, установленных для артезианских скважин, оборудованных в сельской местности Района.

Выбор максимального значения для установления условных границ второго и третьего поясов ЗСО обусловлен необходимостью свести к минимуму вероятность того, что реальная граница пояса, определенная в перспективе посредством гидродинамического расчета, окажется больше условной.

Таблица 11.2.5. Расчет условных границ поясов ЗСО

| № лицензии | № скважины | Местоположение артезианских скважин в Районе | Граница 2 пояса ЗСО, м | Граница 3 пояса ЗСО, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 56447 | 1 | ст.Зубцов | 43 | 306 |
| 56447 | 2 | ст.Зубцов | 43 | 306 |
| 56447 | 3 | ст.Зубцов | 5 | 36 |
| 56447 | 4 | с.Княжьи Горы | 17 | 124 |
| 56447 | 5 | п.Погорелое Городище | 10 | 71 |
| 56447 | 6 | д.Бартеньево | 4 | 29 |
| 00102 | 1 | п.Чайка | 33 | 233 |
| 00002 | 1 | д.Коротнево | 26 | 185 |
| 00002 | 2 | д.Коротнево |  |  |
| 56988 | 1 | п.Погорелое Городище | 39 | 274 |
| 56988 | 2 | п.Погорелое Городище |  |  |
| 00135 | 1 | г.Зубцов, ул. Заводская | 17 | 122 |
| 00135 | 2 | г.Зубцов, ул. Заводская |  |  |
| 56868 | 1 | г.Зубцов | 45 | 201 |
| 56868 | 4 | г.Зубцов |  |  |
| 56868 | 5 | г.Зубцов | 142 | 1005 |
| 56868 | 6 | г.Зубцов | 56 | 212 |
| 56868 | 7 | г.Зубцов | 89 | 124 |
| 56868 | 8 | г.Зубцов | 110 | 775 |
| 56868 | 9 | г.Зубцов | 87 | 613 |
| 56868 | 10 | г.Зубцов | 109 | 775 |
| 56868 | 11 | г.Зубцов | 55 | 221 |
| 56868 | 12 | г.Зубцов | 111 | 198 |
| 56868 | 13 | г.Зубцов | 52 | 142 |
| 56868 | 14 | г.Зубцов | 114 | 808 |
| 56868 | 15 | г.Зубцов | 23 | 88 |
| 56820 | 1 | г.Зубцов | 63 | 448 |
| 56724 | 1 | д.Карамзино | 38 | 270 |
| Максимальное значение границ, м | 142 | 1005 |
| Условные границы, м | 150 | 1000 |

Таким образом, условные границы поясов ЗСО для артезианских скважин, в отношении которых такие границы не установлены официально, определены в следующих размерах:

- условная граница второго пояса ЗСО – 150 м;

- условная граница третьего пояса ЗСО – 1000 м.

До момента установления реальных границ второго и третьего поясов зон санитарной охраны артезианских скважин, необходимо обеспечить соответствующий режим охраны  на территориях, соответствующих установленным в таблице 8.1.2. условным границам второго и третьего поясов зон санитарной охраны артезианских скважин в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

В состав первоочередных мероприятий по развитию водоснабжения в Поселении необходимо включить:

- определение границ первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны действующих артезианских скважин и обеспечение охранных мероприятий по поясам в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения". Расчет границ второго и третьего поясов зон санитарной охраны артезианских скважин производится владельцами скважин самостоятельно (либо с привлечением специализированной организации) и утверждается в Территориальном отделе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Роспотребнадзор);

- получение (за счет владельцев артезианских скважин) лицензий на пользование недрами на каждую действующую артезианскую скважину в соответствии с ФЗ №2395-1 от 21.02.1992 г. "О недрах". Лицензии на недропользование выдает Отдел геологии и лицензирования по Тверской области Тверьнедра (г.Тверь) Федерального агентства по недропользованию Роснедра.

В границы второго и третьего пояса может попасть жилая и общественно-деловая застройка. Это не противоречит нормам СанПиН 2.1.4.1110-02, но накладывает ряд ограничений, связанных с защитой водоносного горизонта от загрязнения, в том числе: своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

# Охранные зоны инженерной и транспортной инфраструктур

Охранные зоны (в т.ч. санитарные разрывы) инженерных коммуникаций предназначены для обеспечения эксплуатации и обслуживания инженерно-технического объекта. Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.11031-01, ПУЭ, СНиП 2.05.06-85 "Магистральные трубопроводы", СП 42.13330.2011 "Актуальная редакция СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" и др.

Как правило, размещение зданий и сооружений, не связанных с целевым использованием объекта в таких зонах запрещается.

Сведения о нормативных границах охранных (санитарно-защитных) зон инженерной и транспортной инфраструктуры Поселения:

- линии электропередач – охранная зона зависит от напряжения (до 20кВ – 10 м, 35 кВ – 15 м в каждую сторону от крайнего провода);

- ПС 35 кВ - охранная зона 15 м.

# Зоны месторождений полезных ископаемых

Использование территорий в соответствии с Законом РФ «О недрах» и СП 42.13330.2011 «Актуальная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» – застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

При использовании лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр и разработки месторождений полезных ископаемых на землях лесного фонда допускается строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, в соответствии со статьей 21 Лесного кодекса Российской Федерации.

В целях строительства, реконструкции и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, при выполнении работ по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых допускается проведение выборочных и сплошных рубок лесных насаждений.

В соответствии с п.2 ст. 43 Лесного кодекса РФ для выполнения работ по геологическому изучению недр и разработки месторождений полезных ископаемых лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются в аренду, за исключением случаев выполнения работ по геологическому  изучению недр без проведения рубок лесных насаждений.

Договор аренды лесного участка для выполнения работ по геологическому изучению недр заключается без проведения лесного аукциона на срок от 10 до 49 лет. Порядок подготовки и заключения договора аренды лесного участка, а также форма примерного договора аренды лесного участка утверждены приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 26 июля 2011 года № 319.

# Придорожные полосы

В соответствии с ФЗ от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

- 75 м – для автомобильных дорог первой и второй категорий;

- 50 м – для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

- 25 м – для автомобильных дорог пятой категории;

- 100 м – для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-Петербург с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек.

В Постановлении Администрации Тверской области от 9 февраля 2009 г. N 25-па «Об утверждении порядка установления и использования придорожных полос автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения» говорится о том, что размещение в пределах придорожных полос объектов разрешается при соблюдении следующих условий:

- объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге и другие условия безопасности дорожного движения и эксплуатации этой автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений, а также создавать угрозу безопасности населения;

- выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом планируемой или предполагаемой реконструкции автомобильной дороги;

- размещение, проектирование и строительство объектов должны производиться с учетом требований стандартов и технических норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, строительства и эксплуатации автомобильных дорог.

Размещение инженерных коммуникаций и линейных сооружений в пределах придорожных полос допускается только по согласованию с Министерством транспорта Тверской области.

Сведения о размерах придорожных полос в Поселении:

- дороги IV категории (с размером придорожной полосы – 50 м):

- Кашенцево-Полухтино

- Гастовня-Головино

- Синицино-Юркино

- Александровка-Ошурково

- Ульяново-Абутьково

- Дальнее-Лукьяново

- Белавино-Шепелево

- Ульяново-Белавино

- дороги III категории (с размером придорожной полосы – 75 м):

- "Москва - Рига" - Александровка - граница Московской области

# Функциональное зонирование территории Поселения

Генеральным планом на территории Ульяновского сельского поселения установлены следующие функциональные зоны:

- зона застройки индивидуальными жилыми домами;

- зона застройки малоэтажными жилыми домами;

- многофункциональная общественно-деловая зона;

- зона специализированной общественно-деловой застройки;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона сельскохозяйственных угодий;

- производственная зона сельскохозяйственных организаций;

- зона озелененных территорий общего пользования;

- зона кладбищ;

- иные зоны (береговая полоса водных объектов общего пользования).

Зоны различного функционального назначения могут включать в себя территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, дорогами, набережными, скверами, бульварами, водоемами и другими объектами.

# Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Зона застройки индивидуальными жилыми домами предназначена для преимущественного размещения объектов жилого фонда.

Параметры функциональной зоны:

Площадь функциональной зоны:

Общая площадь функциональных зон, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, составляет 1416,44 га.

Основные типы застройки территории функциональной зоны:

В составе зоны застройки индивидуальными жилыми домами допускается размещение индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной застройки, ведение личного подсобного хозяйства, отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, административных и торговых объектов, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) образования, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, приквартирных земельных участков (огородов).

На территории Поселения зона представлена индивидуальной жилой застройкой.

Требования к этажности объектов капитального строительства (рекомендуемые):

В границах функциональной зоны застройки индивидуальными жилыми домами допускается строительство зданий следующей этажности:

- индивидуальные жилые дома и жилые дома личных подсобных хозяйств – не выше 3-х этажей, включая мансарду;

- жилые дома блокированной застройки – не выше 3-х этажей, включая мансарду;

- прочие объекты капитального строительства – не выше 2-х этажей.

Показатели интенсивности использования территории функциональной зоны (рекомендуемые):

Коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади функциональной зоны:

- индивидуальная жилая застройка – 0,2;

- индивидуальная жилая застройка на участке размером свыше 0,3 га – 0,15;

- блокированная жилая застройка – 0,2.

Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений, к площади функциональной зоны:

- индивидуальная жилая застройка – 0,4;

- индивидуальная жилая застройка на участке размером свыше 0,3 га – 0,15;

- блокированная жилая застройка – 0,4.

Дополнительные параметры:

Генеральным планом предполагается сохранение сложившейся жилой застройки Поселения с учетом возможности обновления жилищного фонда – сноса ветхих домов и строительства новых на незастроенной территории.

# Зона застройки малоэтажными жилыми домами

Зона застройки малоэтажными жилыми домами предназначена для преимущественного размещения объектов жилого фонда.

Параметры функциональной зоны:

Площадь функциональной зоны:

Общая площадь функциональных зон, предназначенных для малоэтажного жилищного строительства, составляет 1,58 га.

Основные типы застройки территории функциональной зоны:

В составе зоны застройки малоэтажными жилыми домами допускается размещение малоэтажных многоквартирных жилых домов, ведение личного подсобного хозяйства, отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, административных и торговых объектов, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) образования, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, приквартирных земельных участков (огородов).

На территории Поселения зона представлена малоэтажной многоквартирной жилой застройкой на территории д. Ульяново и Старые Горки.

Требования к этажности объектов капитального строительства (рекомендуемые):

В границах функциональной зоны застройки малоэтажными жилыми домами допускается строительство зданий следующей этажности:

- многоквартирные жилые дома – не выше 5-ти этажей;

- прочие объекты капитального строительства – не выше 2-х этажей.

Показатели интенсивности использования территории функциональной зоны (рекомендуемые):

Коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади функциональной зоны:

- малоэтажная многоквартирная жилая застройка – 0,25.

Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений, к площади функциональной зоны:

- малоэтажная многоквартирная жилая застройка – 0,5.

Дополнительные параметры:

Генеральным планом предполагается сохранение сложившейся жилой застройки Поселения с учетом возможности обновления жилищного фонда – сноса ветхих домов и строительства новых на незастроенной территории.

# Многофункциональная общественно-деловая зона

Генеральным планом предусмотрено сохранение всех объектов общественно-делового назначения с формированием на их базе существующих общественно-деловых зон. Как правило, общественно-деловые зоны формируются на базе нескольких объектов; отдельные объекты общественного назначения могут размещаться в границах жилых зон.

Параметры функциональной зоны:

Площадь функциональной зоны:

Общая площадь многофункциональной общественно-деловой зоны, выделенной на базе существующих объектов, составляет 0,29 га.

Основные типы застройки территории функциональной зоны:

- многофункциональная общественно деловая зона предназначена для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения, торговли, общественного питания, коммунально-бытового назначения, а также объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности.

- дополнительно в перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в многофункциональной общественно-деловой зоне, входят жилые дома, гостиницы, служебные гаражи.

Требования к этажности объектов капитального строительства (рекомендуемые):

- не выше 3 этажей.

Показатели интенсивности использования территории функциональной зоны (рекомендуемые):

Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений, к площади функциональной зоны:

- объекты общественно-делового назначения – 0,5.

Дополнительные параметры:

На территории Поселения многофункциональная общественно деловая зона выделена под участки, на которых расположены магазины, почтовые отделения.

# Зона специализированной общественно-деловой застройки

Генеральным планом предусмотрено сохранение всех объектов общественно-делового назначения с формированием на их базе существующих общественно-деловых зон. Как правило, общественно-деловые зоны формируются на базе нескольких объектов; отдельные объекты общественного назначения могут размещаться в границах жилых зон.

Параметры функциональной зоны:

Площадь функциональной зоны:

Общая площадь зон специализированной общественной застройки, выделенных на базе существующих объектов, составляет 1,67 га.

Основные типы застройки территории функциональной зоны:

- зоны специализированной общественной застройки предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры и искусства, физической культуры, образовательных учреждений, культовых зданий, строений и сооружений,

- дополнительно в перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в зонах специализированной общественной застройки, входят жилые дома, гостиницы, служебные гаражи, объекты социального назначения.

Требования к этажности объектов капитального строительства (рекомендуемые):

- не выше 3 этажей.

Показатели интенсивности использования территории функциональной зоны (рекомендуемые):

Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений, к площади функциональной зоны:

- объекты общественно-делового назначения – 0,5.

Дополнительные параметры:

На территории Поселения зоны специализированной общественной застройки выделены под участки, на которых расположены школа, дома культуры, библиотеки, ФАПы.

# Зона инженерной инфраструктуры

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующих зон инженерной инфраструктуры.

Параметры функциональной зоны:

Площадь функциональной зоны:

Общая площадь зон инженерной инфраструктуры составляет 2,02 га.

Основные типы застройки территории функциональной зоны:

Зоны инженерной инфраструктуры предназначены для размещения и функционирования:

- сооружений и коммуникаций энергообеспечения, тепло-, газо-, водоснабжения и очистки стоков, связи, а также включают в себя территории, необходимые для их технического обслуживания и охраны;

Показатели интенсивности использования территории функциональной зоны определяются в соответствии с требованиями по установлению зон охраны инженерных коммуникаций.

Дополнительные параметры:

Зоны инженерной инфраструктуры в Генеральном плане выделены под территории, занимаемые артезианскими скважинами, водонапорными башнями, водозаборами.

# Зона сельскохозяйственных угодий

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующих зон сельскохозяйственных угодий.

Параметры функциональной зоны:

Площадь функциональной зоны:

Общая площадь зон сельскохозяйственных угодий – 12147,81 га.

Основные типы застройки территории функциональной зоны и требования к этажности объектов капитального строительства:

- размещение объектов капитального строительства в границах зоны не предусмотрено.

Дополнительные параметры:

Использование земельных участков в данной зоне регламентируется Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом, Федеральным законом от 21.12.2004 N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую", Законом Тверской области «О регулировании отдельных земельных отношений в Тверской области» № 49-ЗО    от 09.04.2008 г. (в ред. Законов Тверской области от 24.12.2008 N 140-ЗО, от 03.02.2010                N 6-ЗО, от 28.04.2010 N 37-ЗО, от 09.11.2010 N 96-ЗО) и другими законодательными актами федерального, регионального и местного законодательства в сфере использования земель сельскохозяйственного назначения.

Использование земельных участков в составе сельскохозяйственных угодий земель сельскохозяйственного назначения определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти Тверской области или уполномоченными органами местного самоуправления Зубцовского района и Ульяновского сельского поселения в соответствии с федеральными законами (п.7 ст.36 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

# Производственная зона сельскохозяйственных 
организаций

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующих производственных зон сельскохозяйственных организаций.

Параметры функциональной зоны:

Площадь функциональной зоны:

Общая площадь производственных зон сельскохозяйственных организаций – 71,81 га.

Основные типы застройки территории функциональной зоны:

- объекты сельскохозяйственного назначения, предназначенные для сельскохозяйственного производства.

Показатели интенсивности использования территории функциональной зоны (рекомендуемые):

Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений, к площади функциональной зоны:

- объекты сельскохозяйственного использования – 0,3.

Дополнительные параметры:

Производственная зона сельскохозяйственных организаций на территории Поселения включает в себя  территории МТФ СПК им. Ленина, фермы крупного рогатого скота, а также территории нефункционируемых ферм.

# Зона озелененных территорий общего пользования

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующих зон озелененных территорий общего пользования на территории Поселения.

Параметры функциональных зон рекреационного назначения:

Площадь функциональной зоны:

Общая площадь территорий, отнесенных к зонам  озелененных территорий общего пользования составляет 10,5 га, из них:

- существующие – 0 га;

- проектные – 10,5 га.

Основные типы застройки территории функциональной зоны и требования к этажности объектов капитального строительства:

- размещение объектов капитального строительства в границах зоны не предусмотрено.

Показатели интенсивности использования территории функциональной зоны (рекомендуемые):

- в зоне озелененных территорий общего пользования возможно строительство некапитальных зданий и сооружений, необходимых для обслуживания территории и создания инфраструктуры отдыха населения. При этом коэффициент застройки – отношение площади, занятой под некапитальными зданиями и сооружениями, к площади зоны, - не должен превышать 0,05. Разрешенный коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей некапитальных зданий и сооружений к площади зоны, - не должен превышать 0,07.

Дополнительные параметры:

Зона озелененных территорий общего пользования на территории Поселения включает в себя зоны общего пользования, предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

# Зона кладбищ

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующих зон кладбищ.

Параметры функциональных зон специального назначения:

Площадь функциональной зоны:

Общая площадь территорий, отнесенных к зоне кладбищ составляет 4,6 га.

Показатели интенсивности использования территории функциональной зоны (рекомендуемые):

Использование территории функциональной зоны под размещение объектов:

- кладбище  - 100%.

Дополнительные параметры:

- зона кладбищ  предназначена для размещения существующих сельских кладбищ в границах или вблизи в дд. Ульяново, Малое Кобяково, Абутьково, Юркино, Большаково, Ягодино, Старые Горки, Чибичкино.

- на территориях зон кладбищ недопустимо размещение объектов, относящихся к основным видам разрешенного использования для других территориальных зон.

# Иные зоны (береговая полоса водных объектов общего 
пользования)

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующих иных зон.

Параметры функциональной зоны:

Площадь функциональной зоны:

Общая площадь иных зон – 52,07 га.

Основные типы застройки территории функциональной зоны и требования к этажности объектов капитального строительства:

- размещение объектов капитального строительства в границах зоны не предусмотрено.

Показатели интенсивности использования территории функциональной зоны (рекомендуемые):

Использование территории функциональной зоны под размещение:

- береговая полоса – 100%

Дополнительные параметры:

Иные зоны  территории Поселения включают зоны, занятые береговой полосой р. Шоша и ее притока Жабня, р. Ржать.

# Порядок реализации генерального плана Поселения

Порядок реализации документов территориального планирования установлен статьей 26 Градостроительного Кодекса РФ.

Реализация генерального плана поселения осуществляется путем:

  - подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с генеральным планом поселения;

  - принятия в порядке, установленном законодательством РФ, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

  - создания объектов регионального, местного значения на основании документации по планировке территории.

Реализация генерального плана поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены:

- программами, утвержденными местной администрацией поселения и реализуемыми за счет средств местного бюджета;

- нормативными правовыми актами местной администрации поселения;

- в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета;

- программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения и инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения разрабатываются органами местного самоуправления и подлежат утверждению представительными органами местного самоуправления в шестимесячный срок с даты утверждения генерального плана поселения.

В случае, если программы, реализуемые за счет бюджетных средств, предусматривающие создание объектов федерального, регионального, местного значения, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса приняты до утверждения генерального плана поселения и предусматривают создание объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования, но не предусмотренных генеральным планом поселения, такие программы и решения подлежат в двухмесячный срок с даты утверждения генерального плана поселения приведению в соответствие с ним.

В случае, если программы, реализуемые за счет бюджетных средств, предусматривающие создание объектов федерального, регионального, местного значения, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения генерального плана поселения и предусматривают создание объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования, но не предусмотренных генеральным планом поселения, в генеральный план поселения в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения.

# Приложения

# Основные технико-экономические показатели генерального плана

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2019 г. | Расчетный срок 2039 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель Поселения в установленных границах | га/м² на чел. | 20140,39/308901,69 | 19860,47/367786,48 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га/% | 1416,44/7,03 | 1416,44/7,13 |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | -"- | 1,58/0,01 | 1,58/0,01 |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | -"- | 0,3/0,001 | 0,3/0,002 |
|  | Зона специализированной общественно-деловой застройки | -"- | 1,67/0,01 | 1,67/0,01 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | -"- | 2,02/0,01 | 2,02/0,01 |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | -"- | 12147,81/60,32 | 12147,81/61,17 |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных организаций | -"- | 71,81/0,36 | 71,81/0,36 |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования | -"- | 0 | 10,5/0,05 |
|  | Зона кладбищ | -"- | 4,6/0,02 | 4,6/0,02 |
|  | Иные зоны (береговая полоса водных объектов общего пользования) |  | 52,07/0,26 | 52,07/0,26 |
| 1.2 | Из общей площади земель городского, сельского поселения территории общего пользования | -"- | - | - |
|  | Из них: |  |  |  |
|  | зеленые насаждения общего пользования | -"- | - | - |
|  | улицы, дороги, проезды, площади | -"- | - | - |
|  | прочие территории общего пользования | -"- | - | - |
| 1.3 | Из общей площади земель городского, сельского поселения территории, неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п.) | га/% | - | - |
| 1.4 | Из общей площади земель городского, сельского поселения территории резерва для развития поселения | -"- | - | - |
| 1.5 | Использование подземного пространства под транспортную инфраструктуру и иные цели | тыс. м2 | - | - |
| 1.6 | Из общего количества земель городского, сельского поселения: |  |  |  |
|  | земли федеральной собственности | -"- | - | - |
|  | земли субъекта Российской Федерации | -"- | - | - |
|  | земли муниципальной собственности | -"- | - | - |
|  | земли частной собственности | -"- | - | - |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований | чел. | 652 | 540 |
|  | В том числе собственно города | -"- | - | - |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения: |  |  |  |
|  | прирост | -"- | - | - |
|  | убыль | -"- | - | - |
| 2.3 | Показатели миграции населения: |  |  |  |
|  | прирост | -"- | - | - |
|  | убыль | -"- | - | - |
| 2.4 | Возрастная структура населения: | тыс. чел./% |  |  |
|  | дети до 15 лет | -"- | - | - |
|  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет) | -"- | - | - |
|  | население старше трудоспособного возраста | - | - | - |
| 2.5 | Численность занятого населения - всего | тыс. чел. | - | - |
|  | Из них в материальной сфере | тыс. чел./% численности занятого населения | - | - |
|  |  |  | - | - |
|  | В том числе: |  | - | - |
|  | промышленность | -"- | - | - |
|  | строительство | -"- | - | - |
|  | сельское хозяйство | -"- | - | - |
|  | наука | -"- | - | - |
|  | прочие | -"- | - | - |
|  | В обслуживающей сфере | -"- | - | - |
| 2.6 | Число семей и одиноких жителей - всего | единиц | - | - |
|  | В том числе имеющих жилищную обеспеченность ниже социальной нормы | -"- | - | - |
| 2.7 | Число вынужденных переселенцев и беженцев | тыс. чел. | - | - |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади квартир | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | государственной и муниципальной собственности | тыс. м2 общей площади квартир/% к общему объему жилищного фонда | - | - |
|  | частной собственности | -"- | - | - |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |
|  | в многоэтажных домах | -"- | - | - |
|  | 4 - 5 этажных домах | -"- | - | - |
|  | в малоэтажных домах | -"- | - | н/д |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в малоэтажные жилых домах с приквартирными земельными участками | -"- | - | н/д |
|  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | -"- | - | н/д |
| 3.3 | Жилищный фонд с износом более 70 % | -"- | - | - |
|  | В том числе государственный и муниципальный фонд | -"- | - | - |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда - всего | -"- | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | государственной и муниципальной собственности | -"- | - | - |
|  | частной собственности | -"- | - | - |
| 3.5 | Из общего объема убыли жилищного фонда убыль по: |  |  |  |
|  | техническому состоянию | тыс. м2 общей площади квартир/% к объему убыли жилищного фонда | - | - |
|  | реконструкции | -"- | - | - |
|  | другим причинам (организация санитарно-защитных зон, переоборудование и пр.) | -"- | - | - |
| 3.6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади квартир | - |  |
| 3.7 | Новое жилищное строительство - всего | -"- | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | тыс. м2 общей площади квартир/% к общему объему нового жилищного строительства | - | - |
|  | за счет средств населения | -"- | - | - |
| 3.8 | Структура нового жилищного строительства по этажности |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | малоэтажное | -"- | - | - |
|  | из них: |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | -"- | - | - |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- | - | - |
|  | 4 - 5 этажное | -"- | - | - |
|  | многоэтажное | -"- | - | - |
| 3.9 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
|  | на свободных территориях | -"- | - | - |
|  | за счет реконструкции существующей застройки | -"- | - | - |
| 3.10 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |
|  | водопроводом | % общего жилищного фонда | 6 | н/д |
|  | канализацией | -"- | 5 | н/д |
|  | электроплитами | -"- | - | - |
|  | газовыми плитами | -"- | - | - |
|  | теплом | -"- | 0 | н/д |
|  | горячей водой | -"- | - | - |
| 3.11 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | - | - |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел. | мест | - | - |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. | -"- | - | - |
| 4.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | учащихся | - | - |
| 4.4 | Высшие учебные заведения | студентов | - | - |
| 4.5 | Больницы - всего/1000 чел. | коек | - | - |
| 4.6 | Поликлиники - всего/1000 чел. | посещений в смену | н/д | н/д |
| 4.7 | Предприятия розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения - всего/1000 чел. | соответствующие единицы | - | - |
| 4.8 | Учреждения культуры и искусства - всего/1000 чел. | -"- | 1 ДК, 2 библиотеки | 1 ДК, 2 библиотеки |
| 4.9 | Физкультурно-спортивные сооружения - всего/1000 чел. | -"- | 1 спорт площадка | 1 спорт площадка |
| 4.10 | Учреждения санаторно-курортные, оздоровительные, отдыха и туризма - всего/1000 чел. | -"- | - | - |
| 4.11 | Учреждения социального обеспечения - всего/1000 чел. | -"- | - | - |
| 4.12 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения | -"- | - | - |
| 4.13 | Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения | -"- | - | - |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | электрифицированная железная дорога | км двойного пути | - | - |
|  | метрополитен | -"- | - | - |
|  | скоростной трамвай | -"- | - | - |
|  | трамвай | -"- | - | - |
|  | троллейбус | км | - | - |
|  | автобус | -"- | - | - |
|  | водный транспорт | -"- | - | - |
| 5.2 | Протяженность магистральных улиц и дорог - всего | км | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | магистральных дорог скоростного движения | -"- | - | - |
|  | магистральных дорог регулируемого движения | -"- | - | - |
|  | магистральных улиц общегородского значения непрерывного движения | -"- | - | - |
|  | магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения | -"- | - | - |
|  | магистральных улиц районного значения | -"- | - | - |
| 5.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети | -"- | 32,87 | 32,87 |
|  | В том числе с усовершенствованным покрытием | -"- | - | - |
| 5.4 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | - |
| 5.5 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта: |  |  |  |
|  | в пределах застроенных территорий | км/км2 | - | - |
|  | в пределах центральных районов городского поселения | -"- | - | - |
| 5.6 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | - |
| 5.7 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | - |
| 5.8 | Аэропорты | единиц | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | международного значения | -"- | - | - |
|  | федерального значения | -"- | - | - |
|  | местного значения | -"- | - | - |
| 5.9 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | - | - |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | тыс. м3/сут | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -"- | - | - |
|  | на производственные нужды | -"- | - | - |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/сут | - | - |
|  | В том числе водозаборов подземных вод | -"- | - | - |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут на чел. | - | - |
|  | В том числе на хозяйственно-питьевые нужды | -"- | - | - |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  |  |
| 6.2 | Канализация |  | - | - |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | тыс. м3/сут | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | -"- | - | - |
|  | производственные сточные воды | -"- | - | - |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | -"- | - | - |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  |  |
| 6.3 | Энергоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт·ч/год | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | на производственные нужды | -"- | - | - |
|  | на коммунально-бытовые нужды | -"- | - | - |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт·ч | - | - |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | -"- | - | - |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | - | - |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | Гкал/год | - | - |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | -"- | - | - |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/ч | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | -"- | - | - |
|  | районные котельные | -"- | - | - |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | -"- | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения | % | - | - |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | млн. м3/год | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды | -"- | - | - |
|  | на производственные нужды | -"- | - | - |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | -"- | - | - |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | - | - |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | - | - |
| 6.7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Защита территории от затопления: |  |  |  |
|  | площадь | га | - | - |
|  | протяженность защитных сооружений | км | - | - |
|  | намыв и подсыпка | млн. м3 | - | - |
| 6.7.2 | Другие специальные мероприятия по инженерной подготовке территории | соответствующие единицы | - | - |
| 6.8 | Санитарная очистка территорий |  |  |  |
| 6.8.1 | Объем бытовых отходов | тыс. т/год | - | - |
|  | В том числе дифференцированного сбора отходов | % | - | - |
| 6.8.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/тыс. т год | - | - |
| 6.8.3 | Мусоросжигательные заводы | -"- | - | - |
| 6.8.4 | Мусороперегрузочные станции | -"- | - | - |
| 6.8.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | - | - |
| 6.8.6 | Общая площадь свалок | га | - | - |
|  | В том числе стихийных | -"- | - | - |
| 6.9 | Иные виды инженерного оборудования территории | соответствующие единицы | - | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | 4,6 | 4,6 |
| 7.2 | Общее количество крематориев | единиц | 0 | 0 |
| 8 | Охрана природы и охранное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс. т/год | - | - |
| 8.2 | Общий объем сброса загрязненных вод | млн. м3/год | - | - |
| 8.3 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | - |
| 8.4 | Территории, неблагополучные в экологическом отношении (территории, загрязненные химическими и биологическими веществами, вредными микроорганизмами свыше предельно допустимых концентраций, радиоактивными веществами, в количествах свыше предельно допустимых уровней) | -"- | - | - |
| 8.5 | Территории с уровнем шума свыше 65 Дб | -"- | - | - |
| 8.6 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел | - | - |
| 8.7 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | -"- | - | - |
| 8.8 | Защита почв и недр | тыс. чел | - | - |
| 8.9 | Иные мероприятия по охране природы и рациональному природопользованию | соответствующие единицы | - | - |
| 9 | Ориентировочный объем инвестиций по I этапу реализации проектных решений | млн. руб | - | - |